Стальные  ввертыши  для подъема кузова японских автомобилей.    27.07.2019

Прокат калиброванный шестигранный на 19 мм по ГОСТ 8560-78. Сталь 45.  Классификация: сталь  легированная, конструкционная, качественная по ГОСТ 4543-71.       Химич. состав, в %:

| Углерод | Кремний | Марганец | Никель | Сера | Фосфор | Хром | Медь | Мышьяк |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu | As |
| 0,42-0,5 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | до 0,25 | до 0,04 | до 0,035 | до 0,25 | до 0,25 | до 0,08 |

# Text boxes

шестигранник – 19 мм

шестигранник – 19 мм

шестигранник – 19 мм

шестигранник – 19 мм

(    15

(    15

(    15

(    15

1,8 ( 2

1,8 ( 2

1,8 ( 2

1,8 ( 2

8 х 1,25

резьба

8 х 1,25

резьба

10 х 1,25

резьба

10 х 1,25

резьба

2

2

2

2

21

24

24

21

25

41+0,6

30

46+0,6

30

46+0,6

25

41+0,6

резьба

8 х 1,25

резьба

резьба

8 х 1,25

резьба

резьба

10 х 1,25

резьба

резьба

10 х 1,25

резьба

16+0,5

16+0,5

16+0,5

16+0,5

R2

R2

R2

R2

для резиновых проставок подъёма

на 30 мм

для резиновых проставок подъёма

на 30 мм

для резиновых проставок подъёма

на 25 мм

для резиновых проставок подъёма

на 25 мм

поле допуска данного размера

поле допуска данного размера

поле допуска данного размера

поле допуска данного размера

(    15

Крутящий момент затяжки гаек на наружнюю резьбу стальных ввертышей – при креплении амортизаторных стоек к кузову:  для М8*1,25мм не более 3кг на метр;  для М10*1,25мм не более 5кг на метр.

С таким же усилием необходимо наворачивать и сами стальные ввертыши на заводские (штатные) шпильки!

на всех углах шестигранника

фаски 1,5 мм  на 450

на всех углах шестигранника

фаски 1,5 мм  на 450

на всех углах шестигранника

фаски 1,5 мм  на 450

на всех углах шестигранника

фаски 1,5 мм  на 450

–0,10

–0,20

–0,10

–0,20

–0,10

–0,20

–0,10

–0,20

(    15